## Slide 1
SMARTEAR
NC-SSM: 노이즈에 강한
초경량 AI 음성인식 칩 기술
Noise-Conditioned State Space Model for Edge AI
Investor Relations | 2026
CONFIDENTIAL

## Slide 2
THE PROBLEM
음성 AI, 왜 현장에서 실패하는가?
50%↓
소음 시 정확도 하락
소음 환경 취약
공장·차량·야외 등 실제 환경에서
음성인식 정확도 30~50% 급락
10ms
기존 CNN 추론 지연
과도한 전력 소모
CNN 기반 모델은 4.7M MACs로
배터리 소모가 크고 항시 동작 불가
102KB
CNN 모델 RAM 사용량
메모리 초과
IoT 디바이스 256KB SRAM 한계에서
기존 모델 102KB RAM 점유

## Slide 3
OUR SOLUTION
NC-SSM: 구조적 노이즈 내성 엔진
01
선택적 상태공간 모델
입력 의존적 동역학으로
소음을 자동 감쇠하는
구조적 노이즈 내성
02
주파수별 게이팅
서브밴드별 선택성 제어로
깨끗한 대역은 보존,
오염 대역만 LTI 전환
03
적응형 스펙트럼 강화
SNR 기반 자동 바이패스로
0 파라미터 추가 없이
극한 소음에서 +15%p 개선

## Slide 4
PERFORMANCE
CNN 대비 압도적 효율
5.5×
연산량 절감
(MACs)
0.85M vs 4.70M
5.4×
추론 속도
(Latency)
1.8ms vs 9.8ms
3.2×
메모리 절감
(RAM)
31.7KB vs 102KB
95.6%
인식 정확도
(Clean)
BC-ResNet-1: 95.3%

## Slide 5
TECHNOLOGY
SSM vs CNN: 구조적 우위
 | CNN (BC-ResNet-1) | NC-SSM (Proposed) | 우위
파라미터 | 7,464 | 7,443 | 21개 적음
연산량 (MACs) | 4.70M | 0.85M | 5.5×
추론 지연 (Cortex-M7) | 9.8ms | 1.8ms | 5.4×
RAM 사용량 | 102.0KB | 31.7KB | 3.2×
에너지 (μJ/추론) | 1,958 | 354 | 5.5×
노이즈 내성 (구조적) | O(σ²) | O(σ²)→O(σ⁶) 제어 | 적응형
핵심 인사이트: SSM은 시간 축 1D 처리 (상태 벡터 N=6)로 O(TDN) 복잡도. CNN은 2D 공간 컨볼루션으로 O(K²C²HW). 이 구조적 차이가 모든 스케일에서 효율 우위를 만듦.

## Slide 6
NOISE ROBUSTNESS
5가지 소음 환경 × 7 SNR 조건 평가
Chart: 극한 소음 (-15dB) 정확도 (%)
| Factory | White | Babble | Street | Pink
BC-ResNet-1 (CNN) | 64.5 | 58.6 | 76.7 | 60.7 | 58.9
NC-SSM-Large (SSM) | 61.3 | 34.1 | 74 | 57.8 | 55.4
NC-SSM-L + SS | 63.7 | 49.5 | 74.4 | 59.5 | 84.6
구조적 내성
Clean 학습만으로도
CNN 대비 11%p 우위
(0dB, 77.7% vs 66.7%)
SS+Bypass 효과
SSM + 스펙트럼 강화 시
Pink +29.2%p 극적 개선
(0 파라미터 추가)
비정상 소음
Babble(대화 소음)에서
가장 작은 gap 기록
→ 적응형 역학의 강점

## Slide 7
MARKET
Edge AI 음성인식 시장
$12.1B
Edge AI 반도체 시장
2028년 전망
CAGR 18.2%
$5.4B
음성인식 디바이스
2027년 전망
CAGR 22.5%
150억+
IoT 디바이스
2030년 누적
연 12% 성장
타겟 세그먼트
스마트 팩토리
공장 소음 속 음성 명령
차량용 KWS
주행 소음 속 Wake-up Word
웨어러블
이어버드·보청기 초저전력
스마트홈
가전·인터폰 저비용 KWS

## Slide 8
BUSINESS MODEL
IP 라이선싱 + 솔루션 판매
IP 라이선싱
반도체 설계업체 대상 SSM 코어 라이선스
칩당 로열티 모델 ($.02~.05/unit)
MCU 벤더 파트너십 (STM32, nRF)
특허 포트폴리오 (SSM 노이즈 내성)
솔루션 판매
턴키 KWS SDK (학습+추론+배포)
커스텀 키워드 모델 개발 서비스
노이즈 프로파일링 컨설팅
연간 유지보수 + 모델 업데이트

## Slide 9
COMPETITIVE MOAT
왜 따라잡기 어려운가
이론적 기반
O(σ⁶) 노이즈 전파 분석,
LTI-SSM ≡ Learned Conv1D 증명
→ 학술 논문으로 검증된 원천 기술
파라미터 효율
7,443개 파라미터로 7,464개
CNN과 동일 정확도 달성
→ 극한의 최적화 노하우
소음 적응 아키텍처
서브밴드별 선택성 + NASG +
스펙트럼 강화 3중 구조
→ 모듈 단위로 특허 보호
엣지 최적화
Cortex-M7에서 1.8ms 추론
31.7KB RAM, 354μJ 에너지
→ 실제 MCU 검증 완료

## Slide 10
ROADMAP
기술 상용화 로드맵
2026 H1
Phase 1
논문 발표 + IP 확보
TASLP 논문 게재
핵심 특허 2건 출원
STM32H7 PoC 완성
진행중
2026 H2
Phase 2
SDK 베타 + 파일럿
턴키 KWS SDK v1.0
파일럿 고객 2~3사
차량용 데모 개발
계획
2027 H1
Phase 3
상용 출시 + 라이선스
SDK 정식 출시
MCU 벤더 파트너십
로열티 모델 시작
계획
2027 H2+
Phase 4
스케일업
멀티키워드 확장
다국어 모델 지원
보청기·웨어러블 진출
비전

## Slide 11
"소음이 있는 곳에
AI가 작동해야 합니다"
SmartEar는 세계 최소·최효율 노이즈 내성 KWS 기술로
150억+ IoT 디바이스에 음성 AI를 탑재합니다.
CONTACT
Jin Ho Choi | CEO & Founder
jinhochoi@smartear.co.kr | SmartEar Company, Seoul